Приложение № 3

Технические характеристики полуприцепа	   943835-0000010

спецификация  943835-0000010-01-26-01СБК

под седельный тягач Камаз 65225-014-22

Масса перевозимого груза, (кг.)				26 000

Полная масса, (кг.)					34 700 max

Снаряженная масса полуприцепа, (кг.)			  8 700 max

Распределение нагрузки от прицепа полной массы:

- на седельно-сцепное устройство тягача, (кг.)		10 000

- нагрузка на дорогу через шины задней тележки (кг.)	24 700

Шины 							385/65 R22,5 160K

Кол-во колес						6+1

Высота ССУ (под нагрузкой)				1550*

Ширина площадки (мм)					  2 430

Длина рабочей площадки (мм)				12 223

Количество осей, (шт.)					3

Подвеска                             				балансирная, рессорная, зависимая

Шкворень (дюйм)					3,5” Jost(Германия)

Система пневмопривода тормозов  			WABCO  (Германия)

Переднее опорное устройство 				SIMOL (Италия)

Электрооборудование					Vignal (Франция)

Цвет 		темно-синий (рал 50-03)

Дополнительное оборудование	съемные борта, раздвижные коники (5 пар, высота 2000мм), передний отбойный лист (высота 2000мм), стяжные цепи, топливный бак объем 420 л., инструментальный ящик,  подъемник запасного колеса.

Цена с НДС (руб.)	1 345 000

Условия оплаты 	40% предоплаты, 60% в течении 5-10 банковских дней со дня подписания акта приемки-передачи.